ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА предприятия

| Установленное оборудование | ТЭЦ, ул Пригородная 2 | ул Лесозаводская 12б | ул Капитанская 12 | пер. Канатный 3 | ул Победы 26 | ул Мичурина 8 | ул Макарова 6 | ул Железнодорожная 94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлы | ТП-35 У-3шт. | ДКВР20-13-2шт КЕ25-14-1шт | КWF200-4шт | КВСЛр 0,8Б-К95-2 шт КВУ-Р-МТ-1шт PSH-200 PKS-2шт | КВСЛр 0,8 К-95-3 шт | «КВ» - 08КБ-1шт. КВр 0,93-1шт КВр0,6-1 шт | КЕ 4/14- 2 шт ДКВР 4/13-1 шт, | КВр 0,4- 1ш КВр 0,4-1 шт |
| Год выпуска | 1962,1963,1964 | 1975,2006,1985 | 1972/ резерв1999 | 2011,2003 / 1996 | № 1,2-2008, №3-2009 | 2001,2008, 2011 | 1-2-1994, 3-1972 | 2008 |
| Год ввода | 1964,1965,1965 | 1977,2007,1985 | 1995/ резерв 1999 | 2011,2003 / 1996 | 2008,2009 | 2001,2002, 2011 | 1-2000, 2-1999, 3-1973 | 1978 |
| Теплопроизводительность Гкал/час | 70,98 | 40,63 | 8 | 7,021 | 2,28 | 2,01 | 7,5 | 0,688 |
| Вид топлива | Уголь, мазут | уголь | дизтопливо | Уголь, д/топл | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Дымосос | Д 15.5 –3шт | ДH–15 -3шт |  | ДH-10а -1шт ДН-8- 1 шт | Д8-1 шт ДН-14-46- 2 шт | ДH – 9-1шт ДH – 6-1шт | ДН-10 -3 шт | ДH – 8-1шт |
| Вентилятор | BД – 13,5-3шт | BДН–12,5 -3шт | Вентилятор центробежный – 4 шт | ВЦ14-46-2,5 –3шт ВТFD-2 шт, вентилятор поддува (КВС) | ВЦ 14-46-2,5 -2 шт ВЦ 4-75 -1 шт |  | ВН-8-3 шт |  |
| Оборудование пылеприготовления | Мельницы ММА – 6шт Питатель скребковый ПСУ 500/1680– 6шт | вентилятор возврата уноса- 3 шт Дробилка одновалковая ДО 1М (20т/ч) |  |  |  |  | Вентилятор возврата уноса-3шт |  |
| ГОУ | Скруббер – 3шт Мокрый прутковый золоулавливатель МП – ВТИ 2300 | Батарейные циклоны БЦ-2-7х(513)-3шт |  | Циклоны Ц-2х2-400-2шт | Циклоны Ц-2х2-400-2шт |  | Циклоны-3 шт ЦН-15 Д550*4 |  |
| Золоудаление | Багерная установка, шлаковая дробилка ШД 12 М | Скрепер золоудаления |  |  | Конвейер ленточный |  | Лебедка золоудаления РМ 500 - 1 шт, скрепер, вибратор |  |
| Турбины | АР 2,5-11-1шт АР 4-6-1-шт РОУ 39/11-11шт РОУ 39/6-1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| ДВС | DГ – 72-1шт Насос шестеренчатый , масляный Ш40/6-1 шт насос ручной дренажный -1 шт | RSM 500- 1шт 8NVD -36A | 1 Д6-1шт ЯМЗ-238 -1 шт | А-01М ЕС-92-4Y2 MIIO - 2шт | А-01М ЕС-92-4Y2 MIIO - 1шт | Doosan TS-130D | 6 NVD 24-1шт Doosan TS-200D | 6ЧН12/14 - 1шт |
| ХВО | Фильтры Nа- катионитовые- 1 ст Д 1500 мм, 50 м3/ч-4 шт, 11 ст Д 1000 мм -25 м3/ч-2 шт Фильтры механические Д300 мм -3шт Деаэратор ДСА – 200-1шт Деаэратор ДСА – 75 -1шт | Фильтры механические осветительные–2 шт, Nа-катионитовые 4шт-10м3/ч, солерапстворители Деаэратор ДА – 25-1шт, Баки питательные, конденсационные |  |  |  |  |  |  |
| Топливоподача | Конвеер ленточный-3шт Скребковая лебедка СЛК 42 – шт Питатели сырого угля тип К-1-2шт Дробилка СМД -431 -2шт | Конвеер ленточный – 2шт Дробилка одновалковая – 1шт |  |  | Конвейер ленточный | тельфер | Подъемник Шевьева 1шт, лебедка с редуктором РМ -500 |  |
| насосы | Питательный ПЭ 100/63 - 1шт ПЭ 150/63 - 1шт ПЭ 65/53 – 1шт МС-70 – 1шт Подкачивающий 1Д315-50 2 шт Конденсатный К100-65-250 - 2 шт Фосфатный НД 63/100– 2шт Щелочный НД 63/100– 2шт Аммиачный – НД 63/100 1шт Солевой К 65-50-160 – 1шт Циркуляционный 1Д630-90– 1шт 1Д315-50 1 шт Дренажный К20/25 – 2шт Самовсасывающий аварийный 100м3/ч-1шт Багерная 5Гр 160/31,5- 1 шт ГрКА 170/40– 2шт ТМН-6-20 - 2 шт Электромасляный насос Ш40-4. Q=20 м3/час -2шт | Питательные насосы ЦНСГ-38-176 -4шт ЦНСГ -60-198 -1шт Насос дозатор (фосфатный) НД 1,0-25/40- 2 шт Насос дозатор НД 25/40- 1 шт Дренажный (песковый, шламовый) 4ПС-6 - 1шт Насос охлаждения подшипников забрасывателей К20/30-2 шт | Сетевой насос НЦВ 250/30а-2шт НЦВ 160/30а – 2шт Подпиточные насосы К 80-50-200а -1 шт НЦВ 45/25-1шт НЦВ 63/30-1шт ЦНСг 38/110 -1шт Топливный насос НМШ-3,6-4 шт, НМШ- 8-2,5 -2 шт | Сетевые насосы НЦВ 250/30а-3шт Циркуляционный насос (ЖТ) К150-125-315с -2 шт Подпиточные насосы 1НЦВ 40/30б-2шт Топливный насос Sutec-2 шт НШ-50-1 шт | Сетевые насосы К 100-80-160-1шт НЦВ 160/30 –1шт Подпиточный насос 1НЦВ 63/20 -1шт К 80-65-160 -1шт | Сетевые насосы КМ 100-65-200а -1шт КМ 80-50-200-1шт К80-50-200 – 1шт Подпиточный насос СМ80-50-200а-2 -1шт К65-50-160а-1шт | Сетевые насосы 160 Wa 25V57 -2 шт НЦВ160/30а-1 шт Подпиточные насосы К100-65-250б-1шт (в резервуар) К65-50-160а – 2шт Питательный насос МС -30-1 шт К80-65-160- 1 шт ПДГ 2/20А-1 шт | Сетевые насосы К100-80-160-1шт К80-65-160а- 1 шт Подпиточные К 50-32-125- 1 шт |
| Компрессор | ПК 1,75 А -1 шт, компрессор воздушный 1101 В 5У4 |  | ЭК 16/2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование, емкости сырой воды. |  | 600м3 – 1 шт | 2000м3-1 шт | 25м3-1шт 10 м3-1 in | воды 4 м3-1шт | 7 м3- 3шт | 15 м3 -2шт 400м3 -1 шт бак питательной воды 15 м31 шт | 6м3-1шт |
| Оборудование, емкости топливные. Склад для хранения топлива | Мазутное хоз.- во Расходные баки-200м3- 2шт (231 тн) растопочный мазутный бак Подогреватели МП 25-6 – 3шт Фильтры гр оч– 2шт Фильтры тон оч– 2шт Насос Ш40-4- 6шт К 65-50-160-1 шт Склад угля 3230 м2 (15000 тн) | Открытая площадка: 1200 м2(5000тн) 2100 м2 (5000 тн) | Ёмкость топлива V1 – 113,3 м,3 V2 – 86,1м3 Расходные V- 6 м3 -2 шт (176 тн) подогреватель ЖТ | Ёмкость топл. V1 – 55,5 м3 V2 – 12,4м3 V3 – 3м3 Бункер угля 2х10х2 Закрытый склад 10х10х5 | Бункер угля 6х6х3 5 тн | Закрытый склад 10х15х6 50тн | Закрытый склад 452 м2 №1 395,5х5,3 №2 56,2х4,3 80 тн | Открытая площадка 400 м2 10 тн |
| Дымовая труба | Н=60 м Д=2,3 - 1 шт ж/бет | Н= 42м Д=2,15 м - 1шт металл | Н=6,2 м Д=350*500 мм 4 шт металл | ТВ топ Н= 30м Д=1000 мм 1шт ЖТ Н= 4 м Д=400*400мм - 2шт металл | Н= 30м Д=900 мм 1шт металл | Н= 30м Д=600 мм 1шт металл | Н= 30м Д=1000 мм 1шт металл | Н= 25м Д=600 мм 1шт металл |
| Центральные тепловые пункты |  |  |
|  | ЦТП, ул Пригородная2 ПП 1-6-2-11-1 шт Сетевой насос К 80-50-200-2шт Подпиточные на ЦТП-3 1Д 200-90- 1 шт ЦНС г 60-132-1 шт К 100-65-250 – 1 шт ЦТП-3, ул Стахановская 1 Подогреватель – ПСВ 200-7-15 -4 шт ОСТ14-2 шт 4секц*20,3 (конденсатоохладитель) Предохр клапан-7 шт Сетевой насос Д 500-63-УХЛ- 4 шт Подпиточный насос К 80-50-200- 1шт (пит впр) Магнитная установка «Максмир М»-1 шт Вентиялятор-1 шт Резервная емкость 40 м3 ЦТП, ул Школьная ОСТ16-2 шт 6секц*20,3 Q055 EnerqySaver MGS 16/2-0,.5 -1 шт А085 – 111 -1 шт Сетевой насос К 100-65-200С- 2 шт | ЦТП, ул Лесозаводская 12б ПП 1-53-7-11-6шт ПВ-Z-14 -12шт Сетевой насос 1Д250-125 -3шт М 1Д200/90-2шт С 1Д315-50-1шт Конденсатный Кс –20/30-1шт 1К 20/30- 1 шт Подпиточный Кс 20-50-2шт Насос сырой воды К80-50-200 – 2шт ЦТП-2, ул Советская 111б (линия Советская, Чехова) Теплообменник J 107 MGS 115-16С/2 -1шт РТА (GХ)-42-Р-4071 - 1 шт Сетевой насос К 150-125-315- 3шт |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-2, ул Молодежная 9 Теплообменник Q055EnerqySaver-161 MGS -16/3-0,5-1 шт Q055 EnerqySaver -161 MGS 16/2-0,.5-1 шт ОСТ -14- 1 шт (4 секц*20,3+4секц*12) ОСТ -14- 1 шт (3 секц*20,3+6 секц*12) Сетевой насос К 100-65-200С- 2 шт ЦНСг 60-132С-2 шт Подпиточный насос К 80-50-200а- 2шт Вентилятор – 1 шт | ЦТП-3, ул Пушкина 23а Теплообменник Q055EnerqySaver-161 -1 шт Q055EnerqySaver-95 -1 шт Сетевой насос К 150-125-250 - 2 шт Подпиточный насос К 65-50-160А-2 шт Дизель-генератор ЯМЗ 273 Резервная емк 40м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1, ул Парковая 6 Теплообменник А085 -149 MGS -16/3 -4 шт Сетевой насос BL50/220-18,5/2-3 шт, BL50/260-37/2-3 шт подпиточный MVI 608-6/PN163 -4 шт АДГ ГС-10042 100 кВт -1 шт | ЦТП-4, ул НГЧ ул Матросова 29 Alfa-Laval -1 шт ОСТ 14-1 шт (7 секц*20,3) Сетевой насос К 150-125-315 - 2 шт Подпиточный насос К80-50-200- 1 шт Резервная емк 60м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП-5, ул Матросова 29 Теплообменник А085-149 MGS -16/3 -1 шт А085-149 MGS -16/3-1 шт Сетевой насос К150-125-315-2шт Подпиточный насос КМ 80-50-200-1 шт Дизель-генератор 3Д6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП-6, ул Крузенштерна15 Теплообменник А085-177 MGS -16/4 -1 шт ОСТ-14-1 шт (10секц*20,3) Сетевой насос 1Д 315-50-1 шт 1Д 200-90б- 1 шт Подпиточный насос КМ 80-50-200- 2 шт Дизель генератор 6NVD 26 Резервная емк 350 м3 |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер МУП «Тепло»						                     М.В.Козлов